| 序号 | 模块 | 参数配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控模块 | 主机应具有通用性、兼容性，以方便使用单位自行升级；能24小时连续工作，稳定性强，散热性能好；CPU：Intel I3 主频2.5GHz以上； 内存：4GB（含）以上 硬盘：500GB以上 ，转速7200rpm； 串口：6个； USB接口：8个（含）以上（仅用于系统维护，客户操作界面不可见）； 支持USB3.0 网卡：集成10M/100M/1000M自适应网络接口两个，支持TCP/IP、DDN、SLIP、WIFI等通讯模式，同时支持GPRS、CDMA无线通讯方式 多媒体：包含声卡、音箱等，支持指定音频文件播报 操作系统：WINDOWS 10 |  |
| 2 | 19 ″显示器触摸一体屏 | 类别：19’TFT LCD 偏转角：偏转角度大于等于120度 分辨率：1280×1024 亮度：>=250 cd/m² 响应时间：<=30ms 接口及形式：VGA接口，模拟式 防窥屏：左右可视角度<=30° 类型：19’电容屏 分辨率4096*4096以上 定位精度：2mm 响应时间：<=30ms 特殊要求：防尘、防暴、防刮擦 寿命：5000万次以上 |  |
| 3 | 金属密码键盘 | EPP金属加密键盘，支持国密算法，符合国际PCI 4.0认证，通过银行卡检测中心PIN输入设备安全认证； 可靠性：200万次/键以上，具备防尘、防水、防暴，防偷窥； 密钥存储方式：硬加密，应用程序、硬件级不可读；加密模块具有振动、拆缷、分解、温度变化等条件的自毁装置； 加密性能：支持硬加密，支持DES、3DES、RSA、SM2、SM3、SM4、MAC等加密算法及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准； 支持国密算法（SM2、SM3、SM4），键盘通过国密局检测认证； 键盘布局：标准EPP硬加密小键盘(16键), 其中10个数字键(0－9),6个功能键（小数点、更正、取消、确认、上翻、下翻）； 防窥罩可拆卸； |  |
| 4 | 指纹仪 | 接口：USB接口，允许旋转角度：360度 采集口窗口尺寸：≥10mm*14mm；单指纹存储容量：256 字节 拒真率(=拒真次数/比对总次数）：≤ 0.1%；认假率（=认假次数/比对总次数）：≤ 0.0001% 指纹图像采集时间（从传感器检测到手指按上至将整个指纹图像读入所需时间）：≤ 1 秒 特征生成时间：≤ 1 秒；指纹匹配时间：比对模式 1:1< 80ms、1：N(512) ≤ 1 秒 探测技术/探测位置：电容式/真皮层 指纹传感器 传感器采集寿命 1,000,000次（ 100万次） 抗电磁干扰指标：达到国际电工委员会的IEC 6 1000-4-3 标准 供电方式：计算机USB接口供电 电压电流：DC 5V加减5%，≤500mA 断电保护：具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态 具备部件自动检测及远程复位功能，可以报送正常、异常等状态及故障代码 |  |
| 5 | 人脸摄像头 | 双目摄像头，具备活体检测； 通过BCTC检测认证； 支持隐蔽化处理； 视像解析度：≥720P 数据接口：USB 支持隐蔽化处理 支持角度调节 支持自动变焦 |  |
| 6 | 吸入式二代身份证扫描器 | 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测，具有信息读取、身份证鉴别、二代、三代身份证正反面扫描、电子信息读取等功能； 使用公安部认证批准的内核模块，符合ISO/IEC 14443 TYPEA/ B 标准，可准确向后台报送设备状态； |  |
| 7 | 凭条打印机 | 纸卷规格：80mm纸卷； 打印速度最高150mm/s； 自动切纸，连续纸带切纸刀，提供半切/全切功能；打印密度：203 DPI； 支持有黑标和无黑标全切，具备黑标检测； 预缺纸检测、缺纸检测、报警； 支持全图形、汉字内码、ASCII码打印； 寿命：打印头不低于100公里，切刀不低于100万次 |  |
| 8 | 人体接近感应器 | 可感应客户在机器前面，客户离开后，通知应用进行退卡操作； 工作电压: DC 5V或12V； 感应距离:10~100厘米。 |  |
| 9 | 扬声器 | 支持音量调节功能，最低支持2.0声道； |  |
| 10 | 机柜 | 整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细；整机采用优质钢材制造，坚硬厚实，布线规范、合理； 内部线缆高压应用警示标志，内部线缆需要打捆；防水、防锈、防腐、防尘、耐磨； 模块全部采用拖拉式道轨维护，内部布线整齐规范 独立的通风系统符合银行要求 包括用户操作指示灯、电源箱、直流风扇、线缆、导轨、模块卡槽框架等 |  |
| 11 | 即时制卡-平面制卡模块(带读写卡功能) | 打印模式：支持单面、全彩色或单色列印；打印分辨率：300dpi（含）及以上； 卡箱容量：六发卡箱；总容量为：平面卡6*100张； 双收卡箱总容量：平面卡70张以上； 卡片厚度: 0.76mm（允许正负10%的误差）； 支持收发卡箱状态检测； 含吸入式电动读卡器，磁条卡、IC卡二合一；支持抖动进出卡；通过银行卡检测中心检测认证；有读卡器异型出口，可选PSAM卡座；支持扩展非接触IC卡读功能。 |  |
| 12 | 即时制卡-智能卡库 | 卡库容量：≥500张； 支持自动装卡功能；支持自动清卡功能； 磁感应自动判别卡插入方向的功能； 读写卡走卡速度: 200mm/秒以上； 支持卡片：磁条卡/接触式IC卡/非接触式IC卡均支持，支持卡面为平面或凹凸字的卡片； 支持远程盘库功能； 支持无需读物理卡片方式盘点卡片，对于磁条卡的盘点速度：≤10秒/张；支持通过读取物理卡片方式盘点卡片，对于磁条卡的读卡盘点速度 ≤35秒/张； 支持指定位置卡槽进卡或出卡，支持指定位置卡槽清卡，支持每个卡槽状态查询； 批量进卡：自动装载卡片，批量进卡卡箱容量（按平面卡计算）≥70张/次；支持进卡时自动读取卡号； 批量清卡：自动清卡，清卡卡箱容量（按平面卡计算）≥70张/次； |  |
| 13 | 即时制卡-凸字打印模块 | 具有凸字凹字打印模块，有72个字钉的字盘； 凸字/凹字：72个凸字/凹字字符盘，金融格式依照 ID-1 ISO 7811-3； 凸字：Farrington 7B数字(0-9)，OCR-B尺寸的字母/数字 (数字0至9，英文字符A至Z，6个符号【& / . , ' -】）；凹字：通用凹印CVV2的数字(0至9)字体； 对于无法凸/凹印的数据，提供具体的报错信息； |  |
| 14 | 即时制卡-烫色模块 | 具有烫金或者烫银模块 支持手动更换烫金或者烫银模块 |  |
| 15 | 联动机构 | 支持卡箱中的卡片运送到制卡模块-平面制卡模块中进行卡面打印； 支持卡箱中的卡片运送到制卡模块-乱序发卡模块中进行卡片的乱序发放； 支持制卡模块-乱序发卡模块中的卡片运送到制卡模块-平面制卡模块中进行卡片制卡； 支持制卡模块-乱序发卡模块中的卡片运送到即时制卡-凸字打印模块中进行凹凸字打印； |  |
| 16 | 环境摄像头 | 捕获幅面：≥640*480 视像解析度：≥640*480 视频分辨率：720P 视频码率：512K 数据接口：USB 支持隐蔽化处理 支持全景摄像 |  |
| 17 | 条码扫描仪 | 扫描速率：大于40次/秒； 基本读取距离至少能够达到0- 30 cm的范围； 最高精度达到5密尔(0.125毫米)； 最小反差比：30%； 适用条码标准：常用通用标准条码：UPC-A、EAN-8、EAN-13、UPC-E、CODE 128、CODE 39、CODE 93、INTERLEAVED 2 OF 5、CODABAR等； 扫描频率：48±2 次/秒； 支持一维码和二维码的阅读； |  |
| 18 | 非接触式IC卡读卡器 | 支持兼容ISO/IEC 14443TYPEA/B的非接触式IC卡访问； 支持 Mifare1卡片读写；支持1个ISO7816的SAM 卡接口；符合PBOC3.0认证； 支持ISO14443国际非接触近场支付标准，支持FCC、CE标准； 支持ISO/IEC 18092(NFC，FeliCa)，支持扩展NFC、Apple Pay、HCE等移动支付业务；支持EMV和MSD非接触式程序，包括万事达信用卡、Visa信用卡等。 读卡距离：（标准卡）0～50mm，最大可读写距离不小于30mm且不大于80mm。 使用时无方向性，卡可以以任意方向掠过读写器表面。 |  |
| 19 | 麦克风拾音器 | 音频编码标准:PCM 输出 采集通道数:4 路 回采通道数:2 路 音频输出方式:UAC1.0 拾音距离:0-5 米 回声消除:在播放和录音同时进行的场景下，如人机语音交互场景时，模块可将扬声器的声音屏蔽，仅接收用户的声音。 噪声抑制:全方向拾音，对特定范围外的声音进行抑制。 声源定位:模块利用4 麦克风阵列，实现180°语音信号采集，并能通过声源定位来确定目标说话人的方向。 去混响:多通道去混响，提高语音采集质量。 远场拾音:运用远场识别和降噪技术，使拾音距离达到5 米 |  |
| 20 | 指纹锁（可选配） | 支持指纹电子密码锁 支持对接我行电子密码锁系统 |  |